## Slide 1
nav_perception on the Ryzen AI NPU vs CPU
Per-frame latency, AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 (HP Z2 Mini G1a), Ryzen AI 1.8 / Vitis AI EP
Metric | CPU (fp32) | NPU (BF16)
Session load (compile cached) | 0.08 s | 0.39 s
First-call latency (cold) | 14.6 ms | 27.7 ms
Steady-state mean | 6.31 ms | 21.51 ms
p50 | 5.97 ms | 21.00 ms
p95 | 7.44 ms | 26.00 ms
p99 | 14.08 ms | 27.99 ms
Min / max | 5.85 / 17.40 ms | 19.87 / 30.04 ms
Throughput | ~159 frames/s | ~46 frames/s

## Slide 2
Findings and status
• 497 operators run on the NPU in one subgraph; 50 stay on the CPU (including top-k and gathers).
• The NPU is currently about 3.4x slower than the CPU for this small network (21.5 ms vs 6.3 ms mean), due to CPU fallback operators and data movement.
• Accuracy vs CPU fp32 is within BF16 expectations: output cosine 0.9996-1.0000; SDF mean error 0.011 m; top-64 anchor index overlap 90.6%; max depth error 1.9 m.
• Not yet measured: NPU utilisation (xrt-smi), power/energy, batching. NPU placement is taken from the compiler log.